## Slide 1: Стабилитроны
Заварзин Владислав
Цуканов Александр
07.12.2024

## Slide 2: Определение
      Стабилитрон - это полупроводниковый диод, используемый для стабилизации постоянного напряжения на нагрузке.
    Внешний вид стабилитронов
    Обозначение стабилитрона

## Slide 3: Туннельный и лавинный пробои
Туннельный и лавинный пробои на вольтамперной характеристике стабилитрона

## Slide 4: Основные характеристики стабилитронов
ВАХ стабилитрона
UСТ – номинальное напряжение стабилизации
ΔUСТ – отклонение напряжения на стабилитроне от номинального напряжения стабилизации
IСТ – ток, протекающий через стабилитрон при номинальном напряжении стабилизации
IСТ.МИН – минимальный ток через стабилитрон, при котором напряжение на стабилитроне будет в пределах UСТ ± ΔUСТ
IСТ.МАКС – максимально допустимый ток через стабилитрон

## Slide 5: Стандарты маркировки
JIS-C-7012
JEDEC
Единого стандарта маркировки стабилитронов не существует. В наиболее простом случае на поверхности стабилитрона пишут напряжения стабилизации, при этом буква V используется в качестве запятой. Иногда производитель прибегает к собственному способу обозначения, который расшифровывает в своей документации. Часто стабилитрон маркируется цветными кольцами по японскому правилу JIS-C-7012 или американскому правилу JEDEC.

## Slide 6: Формулы
Расчёт балластного резистора проводится по формуле:
RБ = (VВХ – VСТ)/(IСТ + IН) (1)
При расчётах должно выполняться соотношение:
ICTMIN < IСТ < ICTMAX (2)
Расчёт суммарного тока I по формуле:
I = (VВХ – VСТ)/ RБ (3)
Вычисление тока стабилитрона:
IСТ = I – IН (4)

## Slide 7: Стабилизатор напряжения с проходным транзистором
Стабилизатор напряжения с проходным транзистором
При значительной нагрузке или невыполнении неравенства (2) следует использовать схему параметрического стабилизатора с усилителем тока (эмиттерный повторитель).
Здесь проходной транзистор как бы «отрезает» стабилитрон от нагрузки.

## Slide 8: Ограничение напряжения
Схемы ограничения напряжения с использованием стабилитрона
Ещё одна возможность стабилитрона – ограничение напряжения.
В верхней части рисунка показана схема однополярного ограничения синусоидального напряжения, а в нижней части – двухполярного.